Порядок выполнения технологических, технических

и др.мероприятий, связанных с технологическим присоединением

к электрическим сетям ТСО.

Технологическое присоединение (ТП) − комплексная услуга, обеспечивающая присоединение энергопринимающего устройства (ЭПУ) Заявителя к электрической сети территориальной сетевой организации – АО «НПО «Правдинский радиозавод» (далее ТСО).

Заявка на ТП подается в сетевую организацию при необходимости:

− присоединения впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ или ранее присоединённых ЭПУ, если их максимальная мощность увеличивается;

− изменения категории надежности электроснабжения ранее присоединённых ЭПУ, изменения точек присоединения ранее присоединенных ЭПУ, смены видов производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных ЭПУ.

## Заявитель подаёт в ТСО заявку в произвольной форме на ТП самостоятельно или с помощью своего представителя по доверенности в письменной форме по адресу: 606408, г.Балахна, Нижегородская область, ул.Горького, д.34

## − почтовым отправлением,

## − лично в общий отдел ТСО.

К заявке необходимо приложить документы:

− план расположения ЭПУ, которое необходимо присоединить, с привязкой к ориентирам;

− однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к сетям ТСО,

− копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и /или земельный участок, на котором расположены/будут располагаться объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на ЭПУ;

− доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, подающего заявку в ТСО;

− перечень и мощность ЭПУ, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

## В течение 15 дней с даты подачи заявки на ТП ТСО направляет Заявителю технические условия (ТУ).

## Плата за выдачу ТУ на ТП не взимается.

ТП предусматривается по одному источнику электроснабжения ЭПУ.

Согласование технических условий с системным оператором необходимо только в отношении присоединения ЭПУ, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше.

## ТСО и Заявитель выполняют работы согласно выданных ТУ.

Срок осуществления мероприятий – согласно ТУ

О выполнении своей части работ ТУ Заявитель должен уведомить ТСО с приложением документов:

## − почтовым отправлением,

## − лично в общий отдел ТСО.

## ТСО производит проверку выполнения ТУ и осмотра ЭПУ. Если при проверке выявляются несоответствия, ТСО предоставляет информацию об обнаруженных нарушениях и рекомендации по их устранению.

Если работы Заявителем проведены в соответствии с ТУ, ему выдаются:

− акт осмотра (обследования) ЭПУ;

−акт о выполнении ТУ;

− акт допуска прибора учета к эксплуатации.

ТСО осуществляет фактическую подачу электроэнергии на ЭПУ Заявителя.

После получения от ТСО актов Заявитель должен подписать их и возвратить по 1 экземпляру в ТСО:

− акт об осуществлении технологического присоединения;

− акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

## Для начала электроснабжения Заявителю необходимо:

− заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией (или гарантирующим поставщиком), в соответствии с которым энергосбытовая компания (или гарантирующий поставщик) обязана урегулировать вопросы по передаче электроэнергии с сетевой компанией в интересах потребителя.